Baza punktów dokumentacyjnych

Instrukcja archiwizacji danych arkusza

po jego zakończeniu

Instrukcja dotyczy oprogramowania od dnia 2011-10-08

zawierającego uproszczone procedury archiwizacji

- WERYFIKACJA BAZ DANYCH

- UTWORZENIE KATALOGU DANYCH ZAPISU NA CD-ROM

- SKOPIOWANIE DANYCH ARKUSZA PROGRAMU Z GEOSTAR DO KATALOGU ZAPISU NA CD-ROM

- SKOPIOWANIE MANUALNE MAPY ARKUSZA GEOPLAN DO

KATALOGU ZAPISU GEOPLAN NA CD-ROM

- UTWORZENIE RYSUNKÓW METRYK OTWORU W FORMACIE PDF

- NAGRANIE NA CD-ROM

Opracował: 	mgr inż. Jan Szymański

Wrocław grudzień 2010 rok

I. WERYFIKACJA BAZY DANYCH

Jeśli czynności opisane w tym rozdziale wykonano wczesniej przed archiwizacją arkusza, to czynności opisane w nim  można pominąć.

- Weryfikacja struktury bazy danych

Przed eksportem bazy danych wybieramy program głowny Geostar, grupę Opcje i Zarzadzanie -> Menadżer Baz i wybieramy Zweryfikuj bazę a nastepnie Bieżaca baza danych i naciskamy OK po czym ponownie wybieramy Zweryfikuj bazę a nastepnie Wzorzec bazy danych i naciskamy OK.

Rys. 1.1

- Końcowe przenumerowanie punktów pasami

Program baza danych umożliwia przenumerowanie otworów arkusza (tematu) nadając im nowe nazwy.

Istnieją dwie metody przenumerowania: Bezpośrednio z bazy danych z manualnym ustawieniem parametrów lub automatycznie z programu GeoPlan. Zaleca się metodę drugą.

Metoda 1: Przenumerowanie w bezie daych z manualnym ustawieniem parametrów:

Wejście do menu  numerowania odbywa się z menu Baza danych → Lista otworów, a następnie na panelu zestawienia otworów wybieramy Numeruj Pasami.  Numeracja przebiega poziomymi pasami o szerokości 3000 m wyznaczonymi od góry do dołu.

Rys. 1.2

Odczytanie współrzędnych lewego górnego rogu mapy  wykonujemy w opcjach rysowania GeoPlan wg pokazanego poniżej schematu:

Rys.1.3

Metoda 2: Przenumerowanie z poziomu programu GeoPlan z ustawieniem parametrów pobranych wprost z mapy

Aby opcja ta zadziałała należy zaktualizować oprogramowanie GeoPlan do wersji nowszej niż 2011-10-07.

Numeracja odbywa się wprost z aplikacji GeoPlan z menu Narzędzia => GeoStar – numeruj otwory. Wybranie tej opcji spowoduje uruchomienie bazy danych GeoStar na której ukaże się prawidłowo wypełniony  dialog pokazany na rys. 1.2. Parametrów nie należy zmieniać naciskając jedynie OK. Przed numeracją otworów należy wybrać właściwy projekt i naciskając ikonę „Podłącz powiązaną bazę danych” sprawdzić czy otwory do przenumerowania znajdują się na mapie.  Po przenumerowaniu otwory w nowej numeracji pokażą się na mapie.

Uwaga1: Przenumerowanie jest nieodwracalne dlatego wykonujemy na samym końcu po wprowadzenie wszystkich otworów arkusza (tematu). Zaleca się przed tym wykonać kopie bezpieczeństwa pliku bazy danych (nazwa pliku wyświetla się w lewej części na dolnym paska programu głównego GeoStar)  . Należy zwrócić uwagę na to ze w układzie 1992 kierunek X jest kierunkiem na północ (pionowym) a kierunek Y jest kierunkiem n wschód (poziomym).

Uwaga2: Ostateczną mapę GeoPlan w formacie PDF z naniesionymi punktami wykonujemy po przenumerowaniu otworów.

II. UTWORZENIE KATALOGU DANYCH ZAPISU NA CD-ROM

Dane z wynikami pracy będą zapisane na CD-ROM ze specjalnie utworzonego katalogu.  Katalog ten najlepiej utworzyć na partycji  nie systemowej,  np. D lub E  tworząc katalog D:\DANESMGP.Katalog ten będzie nazwany KATALOGIEM ARCHIWIZACJI WSZYSTKICH ARKUSZY

- (W razie konieczności należy poprosić informatyka o stworzenie takiego katalogu z wszelkimi uprawnieniem dla nas).

Jeśli użytkownik nie posiada dostępnego dysku D: lub E i nie może utworzyć takiego katalogu na dysku C to:

może utworzyć katalog \DANESMGP\ w katalogu Moje Dokumenty lub innym i wszystkie dalsze uwagi będą dotyczyć tego katalogu.

Ostatecznie program archiwizacji bazy danych arkusza  utworzy katalog z danymi arkusza D:\DANESMGP\*nazwa arkusza* gdzie *nazwa arkusza* oznacza nr arkusza np. SMGP-0001.

- Przykładowe dane arkusza będą zlokalizowane w katalogu:    D:\DANESMGP\ SMGP-0001.

- W dalszej części będzie on nosił nazwę KATALOGU ARCHIWIZACJI ARKUSZa. Zawartość tego katalogu zwierać będzie dane które należy  zapisać na CD-ROM.

W  katalogu tym program  archiwizacji bazy danych arkusza tworzy jeszcze automatycznie podkatalogi:

- „Mapa Geoplan” który będzie wykorzystany później pod nazwą KATALOGU ZAPISU GEOPLAN NA CD-ROM

- „Metryki” który będzie wykorzystany później pod nazwą KATALOGU METRYK

- SKOPIOWANIE DANYCH ARKUSZA PROGRAMU Z GEOSTAR

DO KATALOGU ZAPISU NA CD-ROM

- Skopiowanie bazy danych punktów dokumentacyjnych  arkusza oraz plików formatek i załaczników

Wybieramy bazę danych GeoStar i naciskamy przycisk na górnym pasku „Archiwizacja arkusza” lub z menu Narzędzia i wybieramy Archiwizacja bazy danych arkusza

Pojawi się okienko:

Wprowadzamy folder do archiwizacji wszystkich arkuszy (domyślny D:\DANESMGP lub inny stworzony w rozdziale II KATALOGU ARCHIWIZACJI ARKUSZ). Jako folder do archiwiazacji do jego nazwy  zotananie dodana automatycznie nazwa arkusza.

Nciskamy Exportuj. W pewnym momencie pojawi się okienko eksportu danych arkusza (tematu):

Naciskamy ponownie Exportuj i czekamy na zakończenie eksportu

W następnej kolejności po kilkunastu sekundach zostanie uruchomiona karat otworu w raz z dialogiem

zachowania kart otworów w  formacie PDF.

Przyjmujemy ustwione wartości domyślne i wybieramy Zachowaj. a nastepnie akceptujac katalog rysunków naciskamy OK i czekamy na zachowanie wszystkich kart otworu w formacie PDF.

IV. SKOPIOWANIE MANUALNE MAPY ARKUSZA GEOPLAN DO

KATALOGU ZAPISU GEOPLAN NA CD-ROM

- Zachowanie Projektu GeoPlan jako rysunek PDF.

Wszystkie  mapy robocze należy zachować jako rysunki PDF.  W tym celu otwieramy projekt GeoPlan dotyczący zachowywanego  arkusza, wybieramy opcje umożliwiające wyświetlenie wszystkich punktów i następnie zachowujemy jako PDF (Projekt -> Export jako PDF).  Jednocześnie zachowujemy do PDF wszelkie mapy arkusza  które są  ważne np. położenie formatek na Arkuszu.

Rysunki pdf zachowujemy go stworzonego w rozdziale II  KATALOGU ZAPISU GEOPLAN NA CD-ROM (w  przykładzie  D:\DANESMGP\ SMGP-0001\ Mapa Geoplan)

- Zachowanie Projektu GeoPlan.

- Otwieramy projekt GeoPlan dotyczący zachowywanego arkusza i zachowujemy go stworzonego w rozdziale II  KATALOGU ZAPISU GEOPLAN NA CD-ROM (w  przykładzie  D:\DANESMGP\ SMGP-0001\ Mapa Geoplan)

- Wszystkie podkłady rastrowe arkuszy (sa to: sytuacja, hydrogeologia, isolinie) odczytane do arkusza kopiujemy do katalogu  zachowanego w pkt 2a projektu do istniejącego  podkatalogu Raster (o ile się w nim nie znajdują)

(na przykład: przykładzie  D:\DANESMGP\ SMGP-0001\ Mapa Geoplan\*Nazwa mapy*\Raster)

V. NAGRANIE NA CD-ROM

1. Na CD-ROM nagrywamy cały katalog KATALOGU ZAPISU NA CD-ROM ( wg przykładu D:\DANESMGP\ SMGP-0001);

Ostatecznie na CD-ROM znajdują się katalogi z danymi:

- DANESMGP\ *nazwa arkusza*\   - z danymi w postaci bazy danych GeoStar

- DANESMGP*nazwa arkusza*\Formatki  - z rysunkami formatek

- DANESMGP\ *nazwa arkusza*\Zalaczniki -  z rysunkami załączników

- DANESMGP\ *nazwa arkusza*\Metryki\   - metrykami otworów w postaci rysunków PDF

- DANESMGP\ *nazwa arkusza*\ Mapa Geoplan\ - z mapami GeoPlan oraz mapami w formacie PDF

Gdzie *nazwa arkusza* np.: SMGP-0001

VI. MANUALNE UTWORZENIE RYSUNKÓW METRYK OTWORU W FORMACIE PDF (Opcja jeśli nie wykonano tego wcześniej)

- Uruchamiamy aplikacje: Karta Uniwersalna

- Wybieramy z menu Szablony parametry kolumn i wprowadzamy kulumny definiowane jak na rysunku i naciskamy OK, po czym wybieramy Szablony -> Uzyj dla calego tematu oraz Szablony ->Zachowaj jako i zapisujemy do pliku jako Szbalon SMGP

- Wybieramy z menu Drukuj lub zachowaj do PDF Liste otworów

- Zanaczamy drukowane otwory (mogą być wszstkie) i zaznaczamy zapis do pliku PDF. Nastepnie zaznaczamy „Otwory do osobnych plików” . Po wybraniu drukuj wskazujemy utworzony w rozdziale II katalog Metryki otworów. (w naszym przykładzie D:\DANESMGP\ SMGP-0001\Metryki). Wtedy każdy otwór będzie zachowany w osobnym pliku PDF.

# Text boxes

51-616 Wrocław ul. Parkowa 25

tel. (071) 3488-222. Email:softproj@pnet.pl

Współrzędne lewego górnego rogu arkusza mapy odczytane w GeoPlan -> Opcje rysowania

Współrzędna Y YY

Współrzędna X YY