WYKONANIE PROJEKTU ARKUSZA MAPY GEOPLAN

Montowanie formatek na arkuszu mapy.

Etapy

Docelowo arkusz mapy ma być wykonany w układzie 1992. Ponieważ formatki najczęściej wykonane są w układzie 1965 lub 1942 - ich ułożenie na arkuszu w układzie 1992 stanowi problem (układy te są względem siebie zniekształcone). Dlatego ustawienia formatek na arkuszu najlepiej wykonać w układzie formatek.

W związku z powyższym możliwe jest następujące działanie:

- Tworzymy mapę w układzie 1992 zgodnie z wcześniejszą instrukcją pod nazwą pliku ARKUSZ.MAP4 . gdzie „ARKUSZ” jest nazwą/numerem arkusza

- Konwertujemy arkusz mapy do układu w jaki są formatki (na ogół 1965, ale bywają w układzie 1942). Jeśli arkusz został wykalibrowany wcześniej w układzie 1992 to dokonujemy jego przekształcenia np. w programie GeoPlan do układu formatek t.j. 1965. W tym celu wykalibrowaną mapę w układzie 1992 zachowujemy jako ARKUSZ_1965.MAP4 a następnie konwertujemy do układu 1965. Po dokonaniu konwersji do układu 1965 i mapę ponownie zachowujemy.  Drugą opcją dającą ten sam efekt jest wykalibrowanie rysunków Arkuszy innym programem kalibrującym w układzie 1965 i poczytanie ich do projektu ARKUSZ_1965.MAP4 postępując  analogicznie  jak w pkt. 1.

- Na mapie w układzie 1965 układamy formatki przesuwając je po czym zachowujemy. Wymaga to czasem pewnych rozciągnięć, natomiast nie wymaga obrotów i zniekształceń. Jako tło do ustawienia formatek służą rysunki arkusza w układzie 1965.

- Po zakończeniu usuwamy z projektu rysunki całych arkuszy. Następnie zachowujemy mapę jako ARKUSZ_1992.MAP4 i konwertujemy do układu 1992. Wszystkie formatki zostaną przekonwertowane do tego układu.

- Do tak utworzonej mapy w układzie podczytujemy pierwotne rysunki arkuszy w układzie 1992. Mapa jest gotowa. Ewentualnie dokonujemy drobnych korekt położenia formatek.

Uwagi:

- Etap 1 jest zgodny z wcześniejsza instrukcją. Etapy 2-5 zostały opracowane specjalnie do kalibracji formatek i wymagają oprogramowania GeoPlan warz z modułem  do konwersji współrzędnych GeoTrans (tylko w momencie konwersji).

- Po konwersji mapy, używane podkłady rastrowe zyskują przed nazwą człon z nazwą nowego układu, np. Plik Sytuacja.tif po przekonwertowaniu do nowego układu 1965 otrzyma nazwę u1965_Sytuacja.tif. Plik podkładu w starym układzie nie zostanie zmieniony.

- Przed przystąpieniem do pracy należy ustawić menu Podkłady -> Opcje katalogów tak jak na poniższym rysunku

ETAP 1 – Utworzenie mapy z podkładam sytuacyjnym oraz hydro w układzie 1992

Rys. 1.1 Projekt z podczytanymi arkuszami w układzie 1992

- Wczytujemy szablon mapy w układzie 1992 (zgodnie z wczesniejszą instrukcją)

- Z rozwijanego menu należy wybrać Rozmieszczenie  = > Podkłady rastrowe pokaże się okno dialogowe

Rys 1.2. Okno Menager podkładów

- Po ukazaniu się okna należy zaznaczyć przycisk "dostosuj współrz. mapy do podkładu" następnie  wybrać przycisk "Wczytaj plik referencyjny podkładu" (początkowo jest to plik z rozszerzeniem  .tfw)

Rys. 1.3. Okno systemowe "otwórz pliki z rozszerzeniem  - .tfw

- Po wczytaniu pliku .tfw do oprogramowania zostanie utworzony plik referencyjny mapy z rozszerzeniem .ref.

- Z dostarczonymi wcześniej podkładami topograficznymi postępujemy podobnie; należy koniecznie odznaczyć przycisk  "dostosuj współrz. mapy do podkładu".

- Następnie uruchamiając przycisk "Wczytaj rysunek podkładu" wybieramy podkład z rozszerzeniem .tif zgadzając sie na wykorzystanie istniejącego pliku kalibrującego typu .tfw.  Kolejnym krokiem jest oznaczenie oznaczonego pliku podkładu potwierdzenie OK.

- ( aby podkłady były widoczne na rysunku warstwa "podkłady rastrowe" musi być widoczna

- Ustawiamy kolory podkładów arkusza mapy sytuacyjnej na szary oraz hydro na niebieski. Poazano to na rysunku ponizej w tym celu wybieramy Podkłady -> Menadzęr podkładów. Na oknie które się pojawi wybieramy:

Rys..1.5 Ustawianie koloru maski oraz stopnia rozjasnienia podkałdów rastrowych

ETAP 2 – Konwersja mapa z arkuszem sytuacyjnym oraz hydro do układu 1965

Rys.2.1. Mapa przekowertowana do układu 1965

- Zachowujemy projekt jako ARKUSZ_1965

- Konwertujemy z układu 1992 do 1965 (Menu Narzędzia->Transformacja w nowe współrzędne -> Do innego układu geodezyjnego). Najpierw wybiera się układ pierwotny a potem wtórny.  Podczas konwersji gdy program zachowuje przekonwertowane bitmapy arkusza z nową nazwą – na okienku wyboru formatu pliku wybieramy Color Depth of Pixel jako MONO. Kolejne dialogi pokazano poniżej

W nastepnej kolejności wybiera się strefe układu 65 (lub południk osiowy dla układu 1942)

- Po dokonaniu konwersji zachowujemy ponownie projekt

UWAGA: Drugą Opcją dla wszystkich czynności wykonanych w etapie II jest otrzymanie przez wykonującego mapę podkładów wykalibrowanych  do układu 1965 i wczytanie ich postępując jak w etapie 1

ETAP 3 Wczytywanie i ustawianie formatek na arkuszu w układzie 1965

- Wybieramy z menu Wczytaj Podkład i wybieramy kolejne pliki formatek (tylko format Tif)

- Po wczytaniu podkłądu pojawi się dialog

Rys.3.2. Ustawianie wielkosci formatki na mapie na podstawie skali oraz rozdzielczości skanu

Należy wypelnić pola :

- skala zeskanowanej mapy

- Rozdzielczość

Natępnie wciskamy skaluj do wymiaru skanu i naciksmy Ok. O ile wartosci zostały wprowadzone poprawnie formatka pojawi się w dolnym lewym rogu mapy we włąsciwych rozmiarachh. Jeśli okaze się, że formatka jest w niewłasciwej skali należy wartości te skorygować (Dostosowanie podkładu).

Formatka pojawi się w lewym dolnym rogu mapy. By ja przesunąć wybieramy z menu:

Podkłady -> Ustaw manualnie połozenie podkładu a nastepnie na okienku Wybierz Podkład wybieramy Wybór podkładu myszą , wybieramy go i prawym przyciskiem myszy zaznaczamy odkotwicz, po czym przesuwamy we własciwe miejsce na mapie.

Jeśli formatkę trzeba nieco rozciagnąć to wskazujemy ją i prawym przyciskiem myszy wybieramy Edytuj Graficznie, po czym naciagamy punkty, które pojawią się na otoczce formatki.

Jeśli formatkę trzeba nieco obrócić i „ponaciagać” trzeba wybrać podkład na liscie podkłądów i z menu kontekstowego i po wybraniu go prawym przyciskiem nacisnąć „Kalibracja do wielu punktów”.

Nastepnie rysujemy wektory przesunięcia to znaczy wskazując punkt na farmatce rysujemy wektor do miejsca gdzie on ma się naprawdę znajdować. Zaleca się wskazanie czterech wektorów. Na koniec naciskamy przycisk Kalibruj

Na koniec po ustawieniu wlasciwej lokalizacji formatki wybieramy Zachowaj referencje. Spowoduje to zachowanie połozenia formatki do pliku referencyjnego.

Punkty 1 i 2 powtarzamy az do wczytania wszystkich formatek. Na samym koncu znów zachowujemy projekt

Rys.3.1. Ustawianie manualne formatek

Opis kolumn okienka Wybierz podkład:

Kolumna W – podkład jst widoczny, Kolumna S – podkład jes wyszarzony (wyswietla się jedynie nazwa pliku)

Uwaga: Okienko pojawia się po wyborze z menu Podkłady -> Ustaw manualnie połozenie podkładu

ETAP 4 – Zapis ustawionych formatek w układu 1992 po uprzednim usunięciu z projektu rysunków podkładów rastrowych arkuszy.

Rys.4.1

- Jeśli posiaday orygilane arkusze w układzie 1992 to koniecznie  usuwamy z projektu podkłady z  z arkuszami w układzie 1992 pozostawiając wyłącznie formatki

- Zachowujemy projekt jako ARKUSZ_1992

- Konwertujemy z układu 1965 do1992 (Menu Narzędzia->Transformacja w nowe współrzędne -> Do innego układu geodezyjnego) analogicznie jak w etapie 2 lecz w odwrotnej kolejności – czyli układem pierwotnym jest 1965,  a wtórnym będzie 1992 . Podczas konwersji program zachowa przekonwertowane do układu 1992 formatki z nową nazwą. Na okienku wyboru formatu pliku wybieramy dla każdej formatki  Color Depth of Pixel jako 24 Bit (RGB)

- Po dokonaniu konwersji ponownie Zachowujemy projekt

UWAGA: Po ustawieniu wszyskich formatek można je zastąpić jedną dużą zawierajacą wszystkie skladajace się an arkusz. Czasem może to być praktyczne np. Gdy chcemy ją używać lub komus przekazać jako jeden rastrowy plik graficzny  W tym celu należy wybrać Menadżer podkładów i zaznaczyć wyłacznie formatki które należy połaczyć po czym wybrać przycisk jak poniżej.

Spowoduje to pojawienie się dialgu Zastapienia. Jego wypełnienie pokzano poniżej.

Na dialogu wyboru nazwy pliku, który pojawi się w nastepnej kolejności zaznaczamy i wybieramy format Zapisu formatki  (Color Depth of Pixe)l

Najlepiej wybrać format 8 bitów (indekxed) – wtedy postawnie plik o stosunkowo niewielkim romiarze. Jeśli wybierzemy głębię kolorów 24/32 bity jakość kolorów będzie nieco lepsza, ale mapa będzie zapisana w wielkim pliku i wymagać będzie dużego obszaru pamięci komputera.

ETAP 5 – Ponowne wczytanie arkuszy w układzie 1992 do przekonwertowanymi

do tego układu formatkami

Ry.5.1. Po przekonwertowaniu mapy z formatkami do układu 1992 i wczytaniu rysunków arkuszy wykalibrowanych wcześniej w tym układzie

- Wczytujemy ponownie wykonane wcześniej  podkłady rastrowe arkuszy w układzie 1992 (wykonując czynności wymienione w etapie 1 dla układu 1992.)

- Gdy wybierzemy Menadżer Podkładów pojawi się wypełnione okienko

Rys. 5.2  Okienko podkładów rastrowych (Formatki + Arkusze) we współrzędnych 1992

# Text boxes

Rys. 1.4 Okno "Warstwy rysunku"

Rys. 2.2 Okno wyboru układu pierwotnego

(w naszym przypadku 1992)

Rys. 2.3 Okno wyboru układu wtórnego (w naszym przypadku układu w którym wykonano formatki)

Rys. 2.4 Okno wyboru strefy (południka osiowego)